Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

SISUKORD

TEKSTILINE OSA

- Projekti koostamise alused

- Tehnilised näidatajad, koordinaadid

- Asendiplaaniline lahendus

- Arhitektuurne osa

- Konstruktiivsed nõuded

- Nõuded ehitamisele

- Konstruktiivne lahendus

Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

- PROJEKTI KOOSTAMISE ALUSED

  - Üldiselt.

Hoone nimetus: Päästekomandi depoo (kasutusotstarve 1: päästeteenistuse hoone kood: 12743)

Tellija:	MTÜ Raasiku Tuletõrjeühing reg 80071534

Sügise 2b, Aruküla alevik, Raasiku vald, Harjumaa,
		e-mail jaak.laanisto@mail.ee, 5028621
	Kinnistu:	Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Hoone projekteerimise aluseks ja lähtematerjalideks on kehtivad normid ning kokkulepped tellijaga.

  - Planeeritava hoone katastriüksuse andmed

Aadress:				Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa

Katastriüksus:			65101:008:0017

Sihtotstarve:			Tootmismaa

Pindala:				3350 m2

Lubatud maksimaalne suhteline kõrgus	5m

Hoonete lubatud suurim arv		2

Hoonete minimaalne tulepüsivusklass	TP3

Käesolev projekt annab ehitusprojekti kirjelduse planeeritavale päästekommando depoole.

1.3. Aluseks võetud normdokumentide loetelu
	1.3.1. Ehitusseadustik 11.02.2015
	1.3.2. EVS 932:2017 Ehitusprojekt
	1.3.3. EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Eskiisprojekti seletuskiri
	1.3.4. MTM määrus 97 17.07. 2015. Nõuded ehitusprojektile
	1.3.5. MTM määrus 57 05.06.2015 “Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“”.
	1.3.6. MTM määrus 63 11.12.2018 “Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“
	1.3.7. Siseministri määrus nr 17, 30.03.2017. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele.
	1.3.8. EVS 812-6:2012/AC:2016 „Ehitiste tuleohutus“. Tuletõrje veevarustus.
	1.3.9. EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus”. Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.
	1.3.10. EVS 812-4:2018 „Ehitiste tuleohutus“. Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus

1.3.11. EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010 Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
	1.3.12. EVS-EN 1991-1-1:2002/AC:2009 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, 	hoonete kasuskoormused
	1.3.13. EVS-EN 1991-1-3:2006/AC:2009 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus
	1.3.14. EVS-EN 1991-1-4/NA:2007 Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Üldkoormused. Tuulekoormus.
	1.3.15. EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007 Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid 	hoonetele
	1.3.16. EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006 Eurokoodeks 3. Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-
	1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
	1.3.17. EVS-EN 1995-1-1:2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009 Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid 	hoonete projekteerimiseks.
	1.3.18. EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006 Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad
	1.3.19. Teised Eesti standardid ja projekteerimisnormid

1.4. Eeskirjad ja määrused 
	Ehituse käigus tuleb kinni pidada Eesti Vabariigi territooriumil asjasse puutuvatest seadusandlusest,
	määrustest, eeskirjadest ja selleks volitatud ametiisikute ettekirjutustes

- TEHNILISED NÄITAJAD, KOORDINAADID

2.1. Ehitise üldised olulised tehnilised andmed:
	Ehitise kasutusotstarve: Päästeteenistuse hoone (kood 12743)
	Teenindushoone (kood 12339)
	Ehitisealune pindala: 48,48 m²
	Hoone suletud netopind: 43,02 m²
	Minimaalne korruste arv: 1
	Kõrgus: 4,887 m
	Pikkus: 9,8 m
	Laius: 4,947 m
	Maht: 236,92 m³
	Maapealse osa maht 48,48 m²
	Köetav pind: 43,02 m²
	Absoluutkõrgus ±0,000=45,00 ABS

Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

Hoone absoluutkõrgus 		48,88 ABS
	Vundamendi liik 			madalvundament
	Kande-jäigastavate konstr. materjal 	puit, väikeplokk
	Välisviimistluse materjal		Krohv
	Välisseina liik mitmekihiline 		väikeplokk
	Katuslagede kandev osa 		puit
	Katusekate 			plekk
	Elektrisüsteemi liik 			võrk
	Vesi-kanalisatsioon 			lokaalne, mahuti
	Soojusvarustus 			soojuspump
	Soojusallikas 			soojuspump
	Ventilatsioon 			sundväljatõmme/ soojusvaheti
	Jahutussüsteem 			puudub
	Gaasivarustus 			puudub

2.2. Ehitise eluiga
	Hoone eluiga – 50 aastat, projekteeritud kasutusea kategooria 4 (EVS-EN 1990:2002/A1:2006/AC:2010).

2.3. Ehitise koordinaadid
	Punkti nr 		X koordinaat		 Y koordinaat
	1 		6582890,18 		568024,60
	2 		6582889,69 		568034,39
	3 		6582884,75 		568034,14
	4 		6582885,24 		568024,35

3. ASENDIPLAANILINE LAHENDUS 

3.1. Lähteandmed 
Ehitusregistri andmetel asub Pae 4 katastriüksusel 1 hoone aluse pinnaga kokku 89.3 m²,

kinnistu on ruudu kujuline 3350 m² pinnaga ala. Kinnistu piirneb põhjast Pae tn 6a, lõunast 
rohumaaga, läänest Pae tänava ja idast metsamaa kinnistutega. Juurdepääs kinnistutele lääneküljelt
Pae tänavalt.
Hoone põhiline kasutusotstarve on tuletõrjedepoo. 
Projekteeritud hoone ehitatakse haljasalale.

3.2. Plaanilahendus
Rajatav päästedepoo hoone ehitatakse kinnistu lõunapiiri äärde, uus hoone on lääne-idasuunalise harjajoonega juurdepääsudega lääneküljelt.
Ehitatava depoo põrandapinna kõrguseks 0,00= 45,00 m, olemasolev maapind hoone juures 44,86-45,04.
Kinnistu ehitusala on tasane.

3.3. Vertikaalplaneering. Teed ja platsid, parkimine.
Ehitatava hoone põrandapinna kõrgusmärgiks on 0,00= 45,00 m. Hooneesine läänest kae-
takse uue killustikkattega, ümber hoone säilitatakse haljastus.

3.4. Sadeveed
Katuse sadeveed kogutakse räästarennide ja väliste vihmaveetorustike abil ning immutatakse pinnasesse
kinnistul. Allavoolud hoone nurkades.

3.5. Haljastus, piirded.
Täiendavat kõrghaljastust kinnistule planeeritud ei ole. 
Korrastatakse ja säilitatakse olemasolevad kinnistu madalhaljastus.

3.6. Prügimajandus
Tekkivad jäätmed kogutakse ja käideldakse vastavalt kehtivatele normidele. Prügikonteiner paigaldatakse
hoone kagunurga juurde. Sõlmitakse jäätmekäitlemisleping vastavat teenust osutava ettevõttega.

3.7. Tuleohutus
Projekteeritava hoone on eraldiseisev, liigitub V, IV ja VI kasutusviisi alla (päästeteenistuse hoone, tuletõrje-
depoo, teenindushoone, laohoone).
Projekteeritava ehitise tulepüsivusklass on TP3, kandekonstruktsioonidele tulepüsivusnõudeid ei esitata.
Hoone on kallerdamata, ühekorruseline. Kandekonstruktsioonid on puidust. 
TP3 klassi hoone seinte ja lae tuletundlikkus vastavalt määrusele peab olema D-s2,d2. 
Hooneosa välispiirded on  väikeplokk. Maksimaalne hoones viibivate inimeste arv 1-4.
Juurdepääs hoonele on tagatud kõigist külgedest. Hoonele on lääneküljelt juurdepääs killustikkattega sõiduteest, teistest külgedest ligipääs haljasalalt.

Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

Lähim tuletõrje veevõtukoht Nurme tn tuletõrjehüdrant kaugusega projekteeritavast hoonest 880 meetrit.
Lähim naaberkinnistu hoone asub projekteeritud hoonest 43 meetri kaugusel. 

4. ARHITEKTUURNE OSA 

4.1. Üldiselt.
Päästedepoo hoone on puidust kandekonstruktsioonidega ja väikeplokk välispiiretega lihtsa väliskujuga viilhall mõõtudega 4,947 x 9,8 meetrit. Katus on kahekaldeline, katusekalle 15° ja 40°,
katuseharja kõrgus 0-tasapinnast 4,8, maapinnast 4,9 meetrit. 
Depoos ei ole pidevat mehitatud valvet, päästemeeskonnad on koduvalves, depoo olmeruume kasutatakse
vajadusel väljasõitudejärgselt.
Mitteeluhoonete välispiiretele esitatakse järgnevad nõuded:
Välispiirete soojajuhtivus seinad U=0,15-0,25 W/m2K, katus ja põrand U=0,1-0,2 W/m2K, aknad-uksed
U=0,6-1,1 W/m2K. Mürapidavuse kohta nõudeid ei esitata.
Kasutatud konstruktsioonide välispiirete soojajuhtivus: sein 0,14 W/m2K, katuslagi 0,13 W/m2K, aknad-
uksed 1,0 W/m2K.

4.2. Välisviimistlus
Konstruktsioon 		Viimistlusmaterjal		 Värvitoon
Vundament 		       Õhekrohv võrgul 		Helehall
Seinad 			väikeplokk		Helehall
Katus 			      Profiilplekk		Helehall
Aknad, välisuksed 		PVC 			RAL7015 tumehall
Tõsteväravad värvitud 	terasplekk 		RAL7015 tumehall

Aknad ja välisuksed on tumehalli kattega PVC-profiilidest, 3x selektiivklaasist pakett-
klaasidega, põhiliselt mitteavatavad. Joonistel mitteavatavad aknad
markeeringuga P, avatavad aknad markeeringuga A. 

5. KONSTRUKTIIVSED NÕUDED 

Tehnilised lähteandmed
Rajatava hoone kuulub konstruktsiooniklassi S4.
Koormused
Kasuskoormused
Normatiivne lumekoormus horisontaalpinnal 		qk = 1,5 kN/m2
Tuulekiiruse baasväärtus 				vref = 21 m/s
Maastikutüüp 					II
Minimaalne/Maksimaalne tuulerõhk 			-0,20/0,80 kN/ m²
Pinnad grupp E1 					7,5 kN/m²
Omakaalukoormused vastavalt konstruktsioonimaterjalide mahukaaludele ja ristlõigetele.
Koormuste tähtsamad osavarutegurid
Konstruktsiooni või -elemendi purunemine, stabiilsuskadu jms, kus määrav on materjali tugevus; pinnase
kandevõime kaotus jms, kus määrav pinnase tugevus:
Alalised koormused (ebasoodne mõju) 			γG,sup= 1,20
Alalised koormused (konstruktsiooni või -elementi kontrollida ainult alaliskoormuse ebasoodsast mõjust
lähtudes) 						γG,sup= 1,35 
Muutuvad koormused (ebasoodne mõju) 		γQ,sup= 1,50
Alalised koormused (ebasoodne mõju) 			γG,inf= 1,0
Vundamendid ja muud pinnasega seonduvad konst.elemendid, kui määravaks saab nende vajumine:
Alalised koormused (ebasoodne mõju) 			γG,sup= 1,0
Muutuvad koormused (ebasoodne mõju) 		γQ,sup= 1,3
Alalised koormused (ebasoodne mõju) 			γG,inf= 1,0 

6. NÕUDED EHITUSTÖÖDELE 

6.1. Kaevetööd
Kaevetööd sooritatakse ehitusplatsil nii, et kõiki ehitustöid oleks võimalik teha projektijärgselt.
Töövõtja hoolitseb kaevikute toestamise, kaitsmise, kuivatamise ja isoleerimise eest ehitustööde teosta-
mise ajal.
Kaevetööde sügavused ja mõõdud vundamentide, põrandate jms. tarbeks selguvad vundamentide ja põrandate joonistelt ning vastavate eriosade projektide joonistelt.
Kaevikust eemaldatakse kogu täitepinnas. Kaevikud tehakse nii laialt ja sügavalt, et projektis näidatud
konstruktsioone on võimalik ilma takistusteta ehitada.
Kaevikute seinad tehakse sellise kaldega või toestatakse nii, et nende sissevarisemine on välditud.
Vundamendisüvendid kaevatakse reeglina nii sügavad, et konstruktsiooni ja maapinna vahele jääb vähe-
malt 300 mm killustikaluse ja liivaluse (sõelmete) jaoks.
Vundamendikaevikute kaevamisel välditakse loodusliku pinnasestruktuuri rikkumist konstruktsiooni alla
jäävas osas, kuna see põhjustab pinnase geotehniliste omaduste tunduva halvenemise.
Kanalite kaevamine tehakse nii, et torude külgedele jääb vähemalt 200 mm ja torude alla 200 mm ruumi
Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

täite jaoks.
Kaevamise maht ja ulatus selgub vastavalt põrandaaluste ja välisvõrkude eriosade projektile.

6.2. Vundamentide ja põrandate alune täide.
Vundamenditaldmike alla tehakse tihendatud dreeniv killustikalus ~150mm. Vundamenditalla ja aluse va-
hele paigaldada filterkangas või ehituskile.
Täite tihendamine peab toimuma optimaalse veesisalduse juures ja tihendamisega saavutama liiva kuiv-
mahukaalu vähemalt 98 % proctortihedusest. Tihendama peab kihtide kaupa. Kihtide paksus ja tihenda-
mise kord (rulliga ülesõitude arv) sõltub tihendamiseks kasutatavast seadmest ning täiteliiva omadustest.
Vajadusel tuleb see määrata katseliselt.
Täite tiheduse kontrollimiseks tuleb täidetaval alal võtta monoliitproovid ja määrata laboris kuivmahu-kaal
võrdlemaks, kas vajalik proctortihedus on saavutatud.
Põranda alustäide tehakse keskliivast (v.a. dreneeriv killustiktäide).
Tihendamine 30cm paksuste kihtide kaupa tihenduskoefitsiendiga 0,95. 
Täite- ja tihendustööde teostamisel tuleb vältida selliseid pingeid ja jõudusid, mis võiksid põhjustada vun-
damendikonstruktsioonide paigutisi.

6.3. Koormused
Koormuste arvutus toimub vastavalt Eesti Projekteerimisnormide EPN-ENV 1.-le.
Hoone kasuskoormused on valitud Eesti Projekteerimisnormide EPN-ENV 1.2.4-st:
Kui tehnoloogiliselt on vaja teha töövuuke, siis nende asukoht tuleb kooskõlastada projekteerijaga.
Muude konstruktsioonide osas järgida Tarindi RYL 2000 ja Maa RYL 2000 nõudeid.
Muude konstruktsioonide osas järgida Tarindi RYL 2000 ja Maa RYL 2000 nõudeid.
Vajadusel projekteeritakse tööprojekti staadiumis vundamentidesse hülsid, läbiviigud jms. põrandaaluste
torustike jaoks.

6.4. Vundamendid
Tolerantsid: Vundamentide ristlõigete mõõtmete lubatud kõrvalekalded hoone telgedest horisontaalsuunas
on +/-20 mm.
Vundamentide ülaosa kõrgusmärgi lubatud kõrvalekalle projekteeritust on +/-10 mm.

6.5. Põrandad pinnasel, betoonpõrandad
Põranda alustäide tehakse dreenivast killustikust (ca 150 mm).
Põrandaalused kommunikatsioonid ja küttepaigaldised ehitatakse vastavalt eriosade projektile.
Põranda kalded ning nende plaaniline sidumine ehitatakse vastavalt arhitektiplaanile.
Põranda töövuugid ehitatakse vastavalt töövõtja ettepanekutele, mahukahanemisvuugid lõigatakse sisse
hiljemalt 12 tunni jooksul vastavalt töövõtja ettepanekutele
Betoonpõrand eraldatakse vertikaalsetest kandekonstruktsioonidest 10 mm paksuse vett mitteimava
elastse vuugitihendiga vastavalt tööjoonistele. Vuugid täidetakse pealispinnas elastse vuugitäitega..
Deformatsioonivuugid tehakse üldiselt sammuga 3m x 3m, paigutades need kohtadesse, kus nad ei häiri
„vaadet“ (nt vaheseinte alla). Põrand armeeritakse vastavalt põrandatüübile ja põrandadetailide joonistele.
Armeerimisel keevisvõrkudega tuleb silmas pidada seda, et võrkude ülekate oleks vähemalt 2 korda suu-
rem kui võrgu silm ja et põranda äärtes jääks äärmine raud vähemalt 50 mm kaugusele põranda äärest.
Betoneerimisel tuleb jälgida, et armatuurvardad püsiksid õiges asendis.
Järelhoolduse alla kuulub põrandate kastmine ja lõplik lihvimine.
Õhutemperatuur põrandapinnal peab betoonivalu ja järelhoolduse ajal olema vähemalt +5° C.
Silutud ja lihvitud betoonpõrand kaetakse kilega (kilepaanide jätkamisel ülekatted min. 200 mm ) ning teos-
tatakse betooni järelhooldust (kastmine).

6.6. Nõuded puitkonstruktsioonidele
Puitkonstruktsioonides kasutatav puitmaterjal peab olema tugevuse järgi sorteeritud ja kuivatatud. Betoon
ja kivikonstruktsioonidele toetudes peavad puitdetailid olema sügavimmutatud ja pindade vahele tuleks
asetada bituumenribad (tõrvapapp vms).
Monoliitne puit (okaspuit) – puidu tugevusklass C22 või suurem. 
Liimpuit – puidu tugevusklass GL28h või suurem. Arvestatud on Põlva Liimpuidu poolt toodetavate liim-
puitdetailide omadustega.
Vastutusrikastes kohtades (talad, sarikad, jne) ei tohi puitdetailides olla suuri oksi, pragusid.
Liidetena kasutatakse naagelliiteid: poltliited, kruviliited ja naelliited. Naagelühenduse moodustamiseks
puuritakse ühendatavasse paketti avad vastavalt naagli läbimõõdule. Seejuures poldiaugu ∅ ei tohiks olla
suurem kui 1 mm. Poldi peade ja mutrite all tuleb kasutada seibe, mille külje mõõt või ∅ on ≥ 3d ja t ≥ 0,3d,
kus d on poldi läbimõõt.
Ettepuuritud naelaaukude ∅ ei tohi olla suurem kui 0,8d. Siinjuures, kui puidu normtihedus ρk > 500 kg/m3,
tuleb naeltele augud ette puurida.
Siledate naelte korral peab teravikupoolne süvistussügavus olema vähemalt 8d, kamm-ja keermenaelte
korral 6d.
Liites peab olema vähemalt kaks naela.
Naaglid tuleks asetada paarisarv ritta, kuna paaritu ridade arvu korral satub üks rida laua keskele, kus võib
eeldada prao tekkimist puidus kas kuivamisest või kaardumisest.
Poldid, aga samuti kruvid, peavad olema pingutatud nii, et elemendid kinnituksid tihedalt ja neid saaks
puidu tasakaaluniiskuse saavutamisel konstruktsiooni kandevõime ja jäikuse tagamiseks vajaduse korral
Päästekomando depoo. Pae 4, Raasiku alevik, Raasiku vald, Harjumaa. Eskiisprojekt. Töö ES-0223, 05.02.2023
						Koostaja: Marko Šukis, Paju põik 3-6, Raasiku, Harjumaa. Tel 56475781

järelpingutada.
Üle 5 mm läbimõõduga kruvid tuleks keerata ettepuuritud aukudesse, mille:
a) ava kruvi silindrilise osa jaoks võrdub kruvi läbimõõduga ja sügavus kruvi keermestamata osa pikkusega,
b) ava keermestatud osa peaks olema silindrilise osa läbimõõdust ligikaudu 70%.
Jälgida normides ettekirjutatud minimaalseid naaglite vahesid ja kaugusi puitdetailide servadest. 

7. KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS 

7.1. Üldiselt
Ehitusgeoloogilisi uurimistöid ehitusalal ei ole teostatud. Vundamentide projekteerimisel on arvestatud pin-
nase kandevõimega Ro> 200 kPa.
Puuduvad pinnaseuuringud, konstruktiivsed lahendused on hinnangulised, käesolev eelprojekt ei saa olla
konstruktsioonide ehitamise aluseks. Vajalik on konstruktiivse osa lahendamine põhiprojektile vajalikus
mahus koos vajalike uuringute ja tugevusarvutustega. Alljärgnevate kirjelduste aluseks on eeldus, et pin-
nase kandevõime on piisav ja ei nõua erilahenduste kasutamist.

7.2. Mullatööd
Hoone ehitatakse kinnistu lõunapoolsesse ossa. Huumuskihi koorimisel kokku kogutud mulda kasutatakse ehitusjärgselt pinnase planeerimiseks. 

7.3. Vundament
Vundamenditaldmikele rajatakse 200 mm tihendatud killustikust alus. Vundamendid ehitatakse armeeritud
monoliitbetoonist taldmikule vertikaalselt armeeritud ja täisbetoneeritud 24 cm Columbia plokkidest järgides
tootjapoolseid nõudeid ja ettekirjutusi. Vundamentide rajamissügavus 1,5 m halli põrandapinnast, Vunda-
mendi pealispind garaažiosas kõrgusel -0,01m, vundamendid soojustatakse vertikaalselt 15 cm vaht-
plastiga EPS120 Perimeeter. Nähtavas osas vundamentide välisviimistluseks õhekrohv.
Soojustatud vundamendikonstruktsioon 		R= m²oC/w
Välispind 		Viimistluskrohv 	0,8 cm 	0,05
Vahtplast 		EPS 120 		15,0 cm 	3,95
Hüdroisolatsioon
Sisepind 		Columbia plokk 	24,0 cm 	0,18
Sise- ja välispinna soojuspidavus 		0,16
					R = 4,34 m²oC/w
					K= 0,23 W/m2K

7.4. Kandekarkass
Karkassiks on väikeplokk.
Katusekandjateks on puidust ogaplaatfermid sammuga 1,2 m, toetatud teljel 1 ja 13 asuvatele
liimpuittaladele.
Liimpuittalade ristlõiked hinnangulised, vajalik puitkonstruktsioonide konstruktiivse osa lahendamine
põhiprojektile vajalikus mahus.
Kõik puitkonstruktsioonid on enne paigaldamist-monteerimist värvitud.

7.5. Hoone jäikus
Halliosa jäikuse tagavad diagonaalsidemed posti-fermi ühendustes, jäikussidemed halli otsmistes
teljevahedes ja vaheseintesse paigaldatud diagonaalsidemed. 

7.6. Põrandad
Rajatava hoone betoonpõrandad rajatakse 200 mm tihendatud killustikalusele, minimaalne lubatud kand-
vus E1≥ 60MPa, tihendusaste 97%. Betoonpõrandad ehitatakse kahes erinevas konstruktsioonis.
Garaazi osas on betoonist põrandaplaadi paksuseks 19 cm. Vastavalt on soojustuskiht betooni all kas 10 või 20 cm paksune. Põrandad
ehitatakse fiiberbetoonist, küttetorustiku kinnitamiseks paigaldatakse armatuurvõrk. Betoonpõrand silutak-
se. Kõik betoonpõrandad eraldada jäikadest konstruktsioonidest elastse vuugilindiga. 
Betoonpõrandad tuleb kaitsta mehhaaniliste ja/või keemiliste mõjude eest nende pealispinna töötlemisega
või betoonisegusse juba valamisel vastavate komponentide lisamisega. Põrandasse paigaldatakse kütteto-
rustik, seetõttu tuleb põranda alla paigaldada koormusttaluv soojustusplaat (EPS200) paksusega 100mm.
Põranda konstruktsioon 					R= m²oC/w
Põrandaviimistlus 				1,0 cm 		0,08
Betoon 					19,0 cm		0,30
Hüdroisolatsioonikile
Vahtplast 	EPS200 				10,0 cm 		2,13
Ääretegur (vert. sooj. vund) 					4,34
							R = 6,85 m²oC/w
							K= 0,15 W/m2K

7.10. Katus
Katus rajataks ogaplaatfermidele ja liimpuittaladele. Hoonel on
kahekaldeline sümmeetriline 15° katus. Toetatud liimpuittaladele. Katusekatteks katteprofiilplekk. Katusepaneelide soojusläbivus U= 0,13 W/m2K